SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO I

DESCRIÇÃO DO OBJETO

PREGÃO PRESENCIAL 034/2021

- A presente licitação tem por objeto o “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EVENTUAL EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), FAIXA III CAP 30/45. CONSIDERANDO O FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE: CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. TRANSPORTE DOS INSUMOS, ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA. CONSIDERAR ESPESSURA DA CAPA ASFÁLTICA DE 3CM.”, conforme se segue:

A Prefeitura Municipal de Pirajuba

Att. Comissão Permanente de Licitação

Pirajuba, _____de___________de_____

PROPONHO ENTREGAR OS MATERIAIS PELO PREÇO GLOBAL DE R$___________(___________) CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR:

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UND | QUANT | R$ UNT | R$ TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Execução de pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), faixa III CAP 30/45. Considerando o fornecimento e aplicação de: Concreto Betuminoso Usinado a Quente, imprimação com asfalto diluído cm-30, pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C. Transporte dos insumos, administração local da obra. Considerar espessura da capa asfáltica de 3cm.. |  | Metro quadrado | 12000 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

OBSERVAÇÃO: A empresa responsável pela aplicação da capa asfáltica deverá acompanhar periodicamente a execução da base e emitir parecer devidamente assinado pelo responsável técnico, certificando que a base atende aos requisitos necessários para aplicação do concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).

DESCRIÇÃO - PAVIMENTAÇÃO

- IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO

A imprimação consiste na aplicação de camada de material betuminoso sobre a superfície da base concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilização e permitir condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.

O ligante betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando a superfície que irá recebe-lo apresentar qualquer sinal de excesso de umidade. É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los.

Os ligantes betuminosos empregados na imprimação devem ser os asfaltos diluídos: CM-30 e CM-70. A escolha do ligante betuminoso adequado deve ser feita em função da textura do material da base. O ligante asfáltico utilizado nas imprimações, CM-30, não deve ser aquecido além de 45º C. Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possível, fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, trabalha-se em uma faixa de tráfego e executa-se a imprimação da faixa de tráfego adjacente assim que a primeira for liberada ao tráfego. O tempo de exposição da base imprimada ao tráfego, depois da efetiva cura, deve ser condicionado ao comportamento da mesma, não devendo ultrapassar 30 (trinta) dias.

A pintura de ligação consiste na aplicação de ligante betuminoso sobre a superfície da base ou revestimento betuminoso anterior à execução de uma camada betuminosa qualquer, objetivando promover condições de aderência entre as camadas. Os ligantes betuminosos empregados na pintura de ligação poderão ser dos tipos: emulsão asfáltica RR-1C e RR-2C; emulsões asfálticas modificadas, quando indicadas no projeto.

2. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

CBUQ é o revestimento flexível resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e comprimida a quente. A espessura mínima permitida da camada de massa asfáltica é de 3 cm para as áreas de pavimentação.

3. ESPECIFICAÇÕES

A empresa vencedora, deverá comprovar a qualidade e durabilidade de seu produto, através dos resultados obtidos em ensaios realizados em laboratórios com acreditação do INMETRO. Os laudos a serem apresentados em nome da empresa Licitante deverão apontar resultados de:

- Porcentagem de betume

- Abrasão los angeles: pó de pedra e pedrisco

- Avaliação da durabilidade pelo emprego de soluções de sulfato de sódio e magnésio: pó de pedra, pedrisco e areia

- Adesividade a ligante betumoso: pó de pedra, pedrisco e areia

- Ensaio marshall: Estabilidade

- Relação de betume vazios

- Vazios do agregado mineral

- Volume de vazios (VV)

- Granulometria (Composição da mistura)

- Determinação da viscosidade brookfield

- Determinação da recuperação elástica : CAP 50/70

Os resultados destes ensaios são aqueles presentes no departamento de DER –Departamento de Estradas e Rodagem (DER ET-DE-P00/27, DNIT 129/2011 – EM e DER ET-DE-P00/003) dentro das suas margens e percentagens toleradas.

A empresa vencedora ainda deverá encaminhadas amostras do produto (2 sacos de 25kg) as quais deverão ser encaminhadas ao Setor de Licitações em embalagem original e apropriada, idêntica á que será entregue posteriormente.

4. LIMPEZA FINAL DA OBRA

A limpeza consiste, na remoção de todos os entulhos, restos de terra e restos dos detritos dos materiais de construção. A mesma deverá ocorrer durante todo o processo de execução da obra.

5. EXECUÇÃO E DESEMBOLSO

- O valor estimado para os serviços prestados é de R$ 62,82 o metro quadrado.

- O pagamento do serviço prestado será efetuado em até 30 dias após o protocolo da nota fiscal no setor de Compras e Licitações.

- A emissão da nota fiscal dar-se-á através de medições efetuadas por profissional técnico/fiscal da Prefeitura Municipal de Pirajuba.

- A contratante não efetuará qualquer pagamente sem as devidas medições.

- Estima-se o prazo de cinco meses para execução do objeto proposto.

- O contrato terá validade de acordo com o cronograma físico financeiro.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

Para ter o recebimento final da obra, a mesma deverá estar quite com todas as exigências legais, a fim de atender a lei de licitação, sobretudo a quitação do INSS, ISS e ENCARGOS TRABALHISTAS referente à obra contratada. Qualquer dado omisso deste memorial descritivo fica por conta das exposições gráficas do projeto arquitetônico ou pela orientação do departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal, bem como projetos suplementares quando assim se fizerem necessários. Após o término dos serviços acima especificados, a empresa contratada procederá a limpeza da obra e do canteiro da obra. As edificações deverão ser deixadas em condições de pronta utilização.

OBS: Todos os materiais a serem empregados na obra deverão submeter-se à aprovação da fiscalização de obras da Prefeitura Municipal. Todos os detalhes omissos neste memorial deverão ser tratados com a fiscalização de obras da Prefeitura Municipal. A fiscalização da obra será feita pelo setor técnico da Prefeitura Municipal em todas as etapas, liberando para as execuções. Qualquer modificação deste memorial descritivo, a executante, sem a prévia autorização do departamento técnico da Prefeitura Municipal, a mesma ficará sujeita e demolição e reexecução da obra, sem custos a Contratante, bem como o cancelamento das liberações dos recursos. A qualquer momento que a fiscalização entender, que os materiais e técnicas empregadas não condizem com o memorial descritivo e poderão dar problemas, a obra automaticamente será interditada, até ficar comprovado a qualidade e resistência dos mesmos mediante ensaios e testes laboratoriais.

Antes do recebimento final, a executante deverá proceder a limpeza geral da obra e dos espaços utilizados provisoriamente e ficar responsável pela conservação da obra e prejuízos contra terceiros se assim ocorrer.

A presente proposta tem validade para 60 (sessenta) dias.

Atenciosamente,

EMPRESA LICITANTE: _____________________________

ASSINATURA COM CARIMBO DA EMPRESA LICITANTE

Obs.: A Proposta deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado da empresa, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho e rodapé da Prefeitura Municipal de Pirajuba.

SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO II

PROCURAÇÃO

À
Prefeitura Municipal de Pirajuba

Ref: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2021 - PMP

Assunto: Credenciamento

Na qualidade de responsável legal pela empresa ___________________, inscrita no CNPJ sob o nº_____________________________ credenciamos o Sr.________________________________, portador da carteira de identidade nº.____________ e do CPF nº. ____________________, para nos representar na licitação em referência, com poderes para formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.

Pirajuba -MG, __/__/2021

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal.

(firma reconhecida)

# SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO

A empresa................................................... (nome ou razão social da licitante), inscrita no CNPJ sob o nº........................, com sede no endereço sito à ............................................................ (endereço completo da licitante), em cumprimento ao exigido no Edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 034/2021, bem como o disposto no art. 4º, VII, da Lei nº. 10.520/02 DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação no presente processo licitatório.

Assim sendo, para os fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente.

Pirajuba /MG, __/__/2021

_______________________________________________

(Nome da empresa e assinatura do representante legal)

# SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE MENOR

.............................................................................................. (razão social da empresa), CNPJ nº....................................., sediada em .........................................................(endereço completo), declara que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvando que, caso empregue ou venha empregar menor, a partir de 14 (quatorze) anos, somente o faz ou fará na condição de aprendiz, que não utiliza ou se beneficia, direta ou indiretamente, ou tenha sido autuada nos últimos 05 (cinco) anos pela utilização de mão-de-obra infantil, que não infringiu as normas de proteção ao trabalho adolescente, que não foi autuada no ano em curso ou anterior por infrações às normas de segurança e saúde do trabalhador adolescente ou, ainda por impedir ou dificultar seu acesso e freqüência regular na escola.

(nome do Município), __/__/2021

_______________________________________________

Nome e número da carteira de identidade do declarante

Obs.: A Declaração de Menor deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado da empresa, se houver.

# SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR.

Declaro, sob as penas da lei e para o específico fim de participar no pregão presencial nº. 034/2021, que...................(nome ou razão social do licitante):

a) não se encontra, suspenso temporariamente de participar de licitações ou de contratar com o Poder Público;

b) não se encontra, a qualquer título, sujeito a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Poder Público;

c) não é, e não possui dentre os sócios, titular de mandato eletivo;

d) não se encontra nos termos da legislação em vigor ou do edital da presente licitação, sujeita a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular habilitação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer.

Assim sendo, para os fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente.

Pirajuba /MG, __/__/2021.

_________________________________________

(Nome da empresa e assinatura do representante legal)

# SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO VI

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO

___________________________ (nome/razão social), inscrita no CNPJ nº. ______________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a). ________________________________________________________, portador da Carteira de Identidade nº. __________________ e do CPF nº. ______________________, DECLARA, para fins do disposto no subitem 8.3 do Edital do Pregão nº. 034/2021, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/200.

Pirajuba /MG, __/__/2021.

_________________________________________

(Nome da empresa e assinatura do representante legal)

# SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO VII

RECIBO DE EDITAL

Eu,.........................................................................................................................., brasileiro (a), .................................................. (estado civil), inscrito no CPF sob o nº.................................................................., residente e domiciliado na cidade de ...........................................-........... na ...............................................................

................................................................................................................................. (endereço completo),.................................................................................... (cargo na empresa) da empresa ..........................................................................................

....................................................... (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº .............................................................., situada na ................................................

................................................................................................................................. (endereço completo), telefone: ...................................................., declaro para os devidos fins de direito, que recebi, em nome da empresa acima citada, nesta data, cópia legível do Edital de Licitação – PREGÃO PRESENCIAL nº 057/2021 - SRP, formalizado no Processo Administrativo nº. PMP/CPL/034/2021

Por ser verdade, dato e subscrevo o presente.

Pirajuba - MG, .............. de .............................................. de 2021.

.....................................................................................

Assinatura

IMPORTANTE: As interessadas em participar do Pregão em referência deverão enviar o presente recibo, devidamente preenchido, para o Tele fax nº. (34) 3426-0100 ou pelo e-mail compraspirajuba2013@hotmail.com, sob pena de não serem notificadas das alterações que eventualmente o Edital venha a sofrer.